## Slide 1: Aerodinamika alapjai
Ajánlott irodalom:
Jereb Gábor: Aerodinamika és repüléselmélet I., Műszaki Kiadó, 1977
Jereb Gábor: Repülési alapismeretek, Műszaki Kiadó, 1980

## Slide 2: Aerodinamika
Az aerodinamika (légerőtan) az aeronautika (repüléstan) egyik legfontosabb tudományága, mely a levegő, illetve más gázok mozgásának, áramlásának törvényszerűségeivel foglalkozik.

## Slide 3: Levegő fizikai tulajdonságai
hőmérséklet
  Hőmérséklet grádiens: 1 km magasságváltozás során bekövetkező hőmérséklet változás (1000 m – 6,5 C°).
légnyomás
  Normális légnyomás: tengerszinten 0 C°-on, a 45. szélességi fok mentén egyenlő 76 cm magas higanyoszlop nyomásával. Ez 1 atm = 760 Hgmm = 760 torr = 101 325 Pa. 1 bar = 100 000 Pa = 1 000 hPa. 1 mb = 100 Pa = 1 hPa.
  A légnyomás ~5500 m-enként feleződik. 11 méterenként 1 Hgmm-t csökken.
  Függ a tengerszint feletti magasságtól, földrajzi szélességtől, évszaktól, hőmérséklettől, relatív páratartalomtól.
sűrűség, fajsúly Függ a hőmérséklettől és a légnyomástól. Troposzférában nagyságuk fordítottan arányos a magassággal.

## Slide 4: Nemzetközi Egyezményes Légkör (NEL) International Standard Atmosphere (ISA)
A hőmérséklet, légnyomás, sűrűség, fajsúly a magasság függvényében változik, sőt a Föld különböző pontjain más és más, plusz az időjárás is befolyásolja.
A légi járművek tervezésének, mérő műszerek (különösen magasságmérő) beosztásának kialakításánál, kalibrálásánál fontos figyelembe veendő szempont, ezért létrehozták (ICAO) a NEL-t, mely a levegő tulajdonságait 20 km magasságig egyesíti.

## Slide 5: Nemzetközi Egyezményes Légkör szerepe a repülésben
Két repülő ugyan azon a magasságon repül, pedig műszerük különböző magasságértéket jelez.
100 ft
300 ft
200 ft
repülőtér A
repülőtér B

## Slide 6: Nemzetközi Egyezményes Légkör
Azonos magasságon, azonos helyen az összes műszer ugyanazt az értéket mutatja.
Flight Level (FL):
  ISA alapján számolt magassági érték 100-al osztva (lábban [1000 ft = 305 m])
  A repülőtéri manőverezéseket kivéve a FL használatos
  Repülőtér környezetében: a repülőtérhez viszonyított magasság alkalmazott
  FL 100 = 10 000 ft = 3 048 m – maximum magasság Szegeden
  FL 40 = 4 000 Ft = 1 200 m – első ejtőernyős ugrás

## Slide 7: Magasság hatása az emberi szervezetre
Oxigéntartalom az egyes magasságokban:
  tengerszinten 282 pond O2 / m3 (21 kPa)
  10 km-en 95 pond O2 / m3
  20 km-en 20 pond O2 / m3
4000 m-ig totális kompenzáció
7000 m-ig parciális kompenzáció – kritikus magasság felette magassági halál
11 000 méterig elegendő az O2 adagolás, felette már szkafander / túlnyomásos kabin szükséges

## Slide 8: Áramlás típusok
Lamináris (réteges): a részecskék rendezett, egyirányú, párhuzamos áramlása, melyben az egyes rétegek nem keverednek.
Turbulens (gomolygó): rendezetlen örvényszerű áramlás, melyben a részecskék a fő áramlási irányukra merőlegesen is mozognak.

## Slide 9: Áramlástan - kontinuitás
Állandósult (stacioner) áramlásról beszélünk, amennyiben a tér valamely pontján áthaladó közeg részecskéinek száma és áthaladásuk iránya azonos egy t időpillanatban, vagy a tér két különböző pontja között a sebességkülönbség állandó. Ez a kontinuitás tétele.

## Slide 10: Bernoulli törvénye
Állandósult áramlás esetén, a nyomás és a sebesség fordítottan arányos, ahol az áramló közeg sebessége nő, ott a statikus nyomás csökken, ahol a sebesség csökken ott a statikus nyomás nő.
Ez a repülés elmélet egyik legfontosabb alaptétele.
Szubszónikus körülmények között, örvénymentes és összenyomhatatlan közegben igaz.

## Slide 11
Orrgörbületi sugár
Belépőél
Középvonal
Húr
Kilépőél
Kilépőél szöge
Íveltség
Szárnyszelvény felépítése
Húr: a belépőélet és kilépő élet összekötő egyenes
Középvonal: a szelvény hossztengelyére merőlegesen berajzolt legnagyobb átmérőjű körök középpontját összekötő egyenes.
Íveltség: a középvonal és a húr távolsága. Ha nagy aszimmetrikus profil (kis sebesség esetén is elegendő felhajtóerő [s1 > s2]), ha kicsi szimmetrikus profil (nagy sebesség szükséges [s1 = s2]).
Állásszög (α) a húr és az áramlás főiránya által bezár szög.
s1
s2

## Slide 12
Szárnyszelvény felépítése
Állásszög
Szabad áramlás iránya
Szárny utáni áramlás iránya
Eltérülési szög (Downwash)
Húr

## Slide 13: Szárnyszelvény felépítése
Aszimmetrikus szárnyszelvény felső kontúrja hosszabb, mint az alsó így a levegő részecskék ugyan azt az utat rövidebb idő alatt, nagyobb sebességgel teszik meg. A nagyobb sebesség nyomás csökkenéssel jár együtt, ezzel párhuzamosan a szárny alatt nyomás emelkedés jön létre, ennek aránya 1:2-höz.
A szárny alatt létrejövő nyomás emelkedés (2/3-ad) és a szárny felett létrejövő nyomás csökkenés (1/3-ad) eredője hozza létre a felhajtó erőt (Y).
A levegőben mozgó testeken ébredő, a testek mozgásával párhuzamos irányú akadályozó erőt légellenállásnak (közegellenállásnak) nevezzük (X).
Felhajtóerő és ellenállás:
  Fy = ρ/2 *v2 *cy * A
  ahol Fy: felhajtóerő, ρ: a közeg sűrűsége, v: sebesség, cy : felhajtóerő tényező, A: felület
  Fx = ρ/2 *v2 *cx * A
  ahol Fx: ellenálláserő, ρ: a közeg sűrűsége, v: sebesség, cx : ellenállás tényező, A: felület

## Slide 14
Átesés
Átesési pont: azt az állásszöget, amelynél a felhajtóerő már nem növekszik tovább, ill. drasztikus visszaesés tapasztalható átesi pontnak nevezzük.
Kritikus sebesség: az a legkisebb sebesség, amellyel még a levegőben tudunk maradni, de az állásszög további növelésével létrejön az átesés.

## Slide 15: R-α összefüggés
α: állásszög
Y: felhajtóerő
X: ellenállás
R: eredő légerő
bal oldali oszlop: szimmetrikus profil
jobb oldal:
aszimmetrikus profil

## Slide 16: R-α összefüggés

## Slide 17: R-α összefüggés
A felhajtóerő kis állásszögnél az állásszöggel arányosan változik.
Az ellenállás nagyobb állásszögeknél rohamosan nő.
A szárnyszelvény a legnagyobb felhajtóerő tényezőt a kritikus állásszög esetén éri el. Ennél nagyobb állásszögnél a felhajtóerő tényező rohamosan csökken, a szárny átesik.

## Slide 18: Testek áramképe és ellenállás tényezője (cx)

## Slide 19: Örvények
A test mögötti örvénytérben az egyik oldalon leváló örvényt rögtön követi a másik oldalon is egy, amely ellentétes irányban forog. Az örvények mindig párosával keletkeznek a test mögött. A test mögött zegzugosan lemaradó örvények örvénysort alkotnak, melyet Kármán-féle örvénysornak nevezünk.
Az örvények jelenléte miatt az áramlás nem tud zavartalanul összezáródni a test mögött, annak fala mentén, ezért ott a statikus nyomás lecsökken.

## Slide 20: Határréteg
Az áramlásba helyezett testek körül kialakult réteget, amelyben a közeg részecskéinek a mozgását a súrlódási erők befolyásolják, határrétegnek nevezzük.
A test körüli áramlást két részre oszthatjuk:
  a test közvetlen közelében a viszkozitás hatása alatt lévő határrétegre,
  a határrétegen kívüli zavartalan áramlásra.
A torlópontból kiinduló határréteg kezdetben mindig lamináris. A lamináris határréteg az áramlás irányában fokozatosan vastagszik. A határréteg a torlópont mögött egy bizonyos távolságban kezd turbulenssé válni.
A test felületének azt a pontját, ahol a határréteg jellege laminárisból turbulensbe alakul át, átváltási pontnak nevezzük.
Az átváltási pont jellemzésére használhatjuk a Reynolds számot (Re). A Re növekedésével az átváltási pont a torlópont felé vándorol.

## Slide 21: Határréteg

## Slide 22: Határréteg
Az eredő-légerő támadáspontját a szárnyszelvény nyomásközéppontjának nevezzük.
A nyomásközéppont az állásszög függvényében vándorol. Állásszög növekedéskor a szelvény belépőéle felé, állásszög csökkenéskor pedig a kilépőéle felé vándorol. A nyomásközéppont a szárnyon kívül is lehet például a zuhanó repülés.

## Slide 23: Indukált ellenállás
A nyomás különbség miatt kialakuló szárnyszéli nyomás kiegyenlítődés indukált örvények kialakulásához vezet. Az örvények keletkezése mindig energia fogyasztással jár együtt, melyet indukált ellenállásnak nevezünk (Xi).
Az Xi létrejötte a felhajtóerő következménye.
A szárnyvégek felé a nyomáskiegyenlítődés miatt a cy csökken.

## Slide 24: Lilienthal-féle polárdiagram
Negatív max. felhajtóerő (hátonrepülés)
Minden egyes pontja egy adott állásszög esetén a szelvényeken keletkező légerőtényezők nagyságát mutatja.
Maximális Felhajtóerő (leszállás)
Optimális sebesség (siklás, emelkedés)
Gazdaságos sebesség (várakozás)
Nulla Felhajtóerő (zuhanórepülés)

## Slide 25: Köszönöm a figyelmet!